2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: сфера деятельности – дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Движение с использованием пассажирского транспорта по улице Культуры по направлению движения :

- к центру Сормово ( социальный автобус № 35, 8, 6, 3;   маршрутное такси  № 6, 41, 78)

-к улицам Циолковского, Светлоярской (социальный автобус № 35;  маршрутное такси № 41)

-к улицам Циолковского, Федосеенко ( социальный автобус  № 8, 6; маршрутное такси № 6)

- к улицам Циолковского, Черняховского( социальный автобус № 3;  маршрутное такси № 78 )

3.2. Путь к объекту от ближайшей  остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта

| Название остановки | Здание № 1 |
| --- | --- |
| Остановка « Пожарная часть» (направление движения в сторону центра Сормово) | 237 метров |
| Остановка « Пожарная часть» (направление движения в сторону улицы Циолковского) через светофор на перекрёстке | 413 метров |
| Остановка «Улица Никиты Рыбакова» (направление движения в сторону центра Сормово) | 300 метров |
| Остановка «Улица Никиты Рыбакова» ( направление движения в сторону улицы Циолковского ) | 292 метра |

Путь движения к зданию № 1 ( от остановки «Ул.Никиты Рыбакова» при входе на территорию района жилой застройки у домов № 9 и № 11не имеет четко обозначенного пешеходного перехода). Проблемная зона указана на схеме под № 80.

3.2.2 Время движения  ( пешком)

| Название остановки | Здание № 1 |
| --- | --- |
| Остановка « Пожарная часть» (направление движения в сторону центра Сормово) | 4 минуты |
| Остановка « Пожарная часть» (направление движения в сторону улицы Циолковского) через светофор на перекрёстке | 8 минут |
| Остановка «Улица Никиты Рыбакова» (направление движения в сторону центра Сормово) | 4 минуты |
| Остановка «Улица Никиты Рыбакова» ( направление движения в сторону улицы Циолковского ) | 4 минуты 20 сек. |

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | 3,4 | Х |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ | 1-4, 39-44 | Х |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ВНД | 19-38,45-79 | Х |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И ( О, С, Г, У) | 5, 13-18 | Х |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ | 6-12 | Х |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |  | Х |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД | 80 | Х |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Архитектурно-планировочное  решение по организации доступной среды  для инвалидов ранее не были предусмотрены, требуют дополнительных согласований:

-с вышестоящей организацией ( Учредителем МБДОУ);

-с представителями потребителя ( ООИ);

для принятия решения об обустройстве доступной среды для инвалидов в порядке капитального ремонта и реконструкции.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Оборудование специального входа для МГН с обустройством пандуса , поручней, антискользящего покрытия и установки тактильных средств |
| 2 | Вход (входы) в здание | Обустройство подогрева поверхности, установка водоотвода и противоскользящей поверхности на специально оборудованном входе для МГН. Реконструкция и замена входной двери и глубины тамбура в соответствии с требованиями доступности для МГН |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Установка пандуса и подъемника внутри здания Устранение порогов на путях движения для МГН Обустройство ступеней и поручней, шероховатой поверхности специально оборудованного лестничного марша Оборудование зон безопасности с учетом требований п.5.2.30 СП 59.13330.12 Монтаж освещения путей эвакуация МГН Установка тактильных указателей |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Оформление проектно-сметной документацией. Согласование ООИ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Установка специально оборудованной универсальной кабины для МГН Обустройство тактильных табличек и специальных знаков Установка душевой и гардеробной комнат |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка систем информации на объекте с учетом п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6. СП 59.13330.12 |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Отсутствует пешеходный переход от улицы Н.Рыбакова до территории здания |
| 8. | Все зоны и участки | Технические решения невозможны- организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ     при наличии финансирования в  рамках  исполнения    капитального ремонта

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации______________________________________

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ___________________________________________________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: да

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) да

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации  да;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта) да ;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов да

4.4.6. другое схема организации путей движения к МБДОУ «Детский  сад № 101»

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается  нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области:

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на  3 л.

2. Входа (входов) в здание						на 3 л.

3. Путей движения в здании					на  3 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на  4  л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на  2  л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 2  л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                      	на 2 л.

Схема организации путей движения к МБДОУ»                        на  1  л.

Руководитель

рабочей группы   заведующий МБДОУ    Н.Б.Борисова                                                                             ______________

(Должность, Ф.И.О.)												    (Подпись)

Члены рабочей группы:

заместитель заведующего по АХР Н.В.Горчавкина                                                                             ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

заместитель заведующего по ВМР  Т.Н.Водолазкина                                                                         ______________

(Должность, Ф.И.О.)											  (Подпись)

В том числе:

представители общественных

организаций инвалидов

___________________________________________________                                                               ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

___________________________________________________                                                                ______________

(Должность, Ф.И.О.)											 (Подпись)

представители организации,

расположенной на объекте

___________________________________________________                                                               ______________

(Должность, Ф.И.О.)									    	             (Подпись)

___________________________________________________                                                               ______________

(Должность, Ф.И.О.)									            	  (Подпись)

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значение для инвалида(категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | Х | Нарушений не выявлено |  |  | Не требуется |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | Х | СП 59.13330.12 п.4.1.3, п.4.1.5, п.4.1.10 - отсутствие тактильных средств; - отсутствие предупредительных тактильных полос перед специально оборудованным входом для МГН | ДЧ-И (о,с,г,у) | Установка тактильных средств; Установка бордюрных пандусов Оборудование специального входа для МГН | Капитальный ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть | № 3,4 | Х | СП 59.13330.12 п.4.1.12 - отсутствие антискользящих покрытий; - несоответствие марша открытой лестницы ( размеры входной площадки не соответствуют требованиям) -краевые ступени не выделены цветом, фактурой | ДЧ-И (о,с,г,у) | Оборудование антискользящих покрытий Обустройство краевых ступеней входной площадки | Капитальный ремонт |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет |  | Х | Нарушений не выявлено | ВНД | Установка пандусов | Капитальный ремонт |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  | Х | - отсутствие свободных площадок | ВНД |  | Не требуется |
|  | Общие требования к зоне |  |  | Х | СП 59.13330.12 п.4.1.3, п.4.1.5, п.4.1.10, п.4.1.12 | ДУ | Установка пандусов Установка тактильных средств; Оборудование антискользящих покрытий | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территория прилегающая к зданию | ДУ | № 3,4 | Х | Оборудование специального входа для МГН с обустройством пандуса , поручней, антискользящего покрытия и установки тактильных средств |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Территория, прилегающая  к зданию № 1 не  соответствует требованиям. Архитектурно-планировочные решения отсутствуют, требуется соответствующее оформление проектно-сметной документации, так как параметры структурно-планировочных элементов не соответствуют данным нормативных требований. Обустройство может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта и реконструкции

приложение 2

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от   «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

1. Вход (входов) в здание

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | № 3,4 | Х | СП 59.13330.12 п.4.1.12, п.4.1.14 - марш открытой лестницы (вход № 3, №4,) не соответствуют требованиям доступности для МГН: -лестницы не дублируются пандусами, не оборудованы поручнями | ДЧ-И(к) | Обустройство пандусов, поручней на специально оборудованной лестнице для МГН | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  | Х | Нарушений не выявлено | ДЧ-И(к) | Обустройство пандусов, поручней на специально оборудованной лестнице для МГН | Капитальный ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 1,2, 39,40 | Х | СП 59.13330.12 п.5.1.3 -нет подогрева поверхности, - нет водоотвода -нет противоскользящей поверхности; -размер входной площадки не соответствует требованиям доступности для МГН | ДЧ-И (о, с, г, у) | - обустройство подогрева поверхности, - установка водоотвода -установка противоскользящей поверхности | Капитальный ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | 1,2,3,4 | Х | СП 59.13330.12 п.5.1.4 - ширина входной двери в свету равна 90 см, что не соответствует требованиям доступности для МГН | ВНД | Реконструкция и замена дверей с учетом п.5.1.4 | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть | 41,42,43,44 | Х | СП 59.13330.12 п.5.1.7 - глубина тамбуров не соответствует требованиям на путях движения МГН | ВНД | Обустройство в соответствии с вновь разработанным проектным решением с учетом старой планировки здания | Капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  | Х | СП 59.13330.12 п.4.1.12, п.4.1.14, п.5.1.3, п.5.1.4, п.5.1.7 | ВНД | Возможны отдельные виды реконструкции при проведении капитального ремонта |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Вход (входов) в здание | ДУ | № 1,2,3,4,39,40,41,42,43,44 | Х | Обустройство подогрева поверхности, установка водоотвода и противоскользящей поверхности на специально оборудованном входе для МГН. Реконструкция и замена входной двери и глубины тамбура в соответствии с требованиями доступности для МГН |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Вход (входов) в здание не соответствует требованиям. Параметры структурно-планировочных элементов здания не соответствуют требованиям доступности места пребывания инвалидов. Обустройство может быть выполнено лишь в результате возможной реконструкции ( в соответствии с проектно-разработанным решением) в период капитального ремонта.

Приложение 3

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | 45,46 |  | СП 59.13330.12 п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.6, п.2.2.4 - ширина прохода коридора составляет от 0,90 до 1,70 м, с учетом требований встречного движения недопустимо для инвалидов-колясочников; - участки пола не имеют тактильных предупреждающих указателей; -имеющиеся капитальные конструкции не предоставляют возможности организации зон отдыха для МГН - имеются пороги на путях движения. | ДЧ-И (о, с, г, у) | Установка тактильных табличек, устранение порогов на путях движения | Капитальный ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 47,48,49,50 |  | СП 59.13330.12 п.5.2.9, п.5.2.10, п.5.2.12 - ступени лестниц не имеют шероховатой поверхности; - ребра ступеней без закруглений; -ширина марша лестницы менее требуемых размеров на 15 см; -лифт отсутствует; - завершающая часть поручня находится на уровне окончания лестничного марша; -тактильные напольные указатели отсутствуют. | ДЧ-И (о,с,г,у) | -установка шероховатой поверхности; - обустройства ступеней и поручней специально оборудованного лестничного марша; - установка тактильных табличек | Капитальный ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Нарушений не выявлено | ВНД | Установка | Капитальный ремонт |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | Нарушений не выявлено | ВНД | Установка | Капитальный ремонт |
| 3.5 | Дверь | есть | 51-79 |  | СП 59.13330.12 п.5.2.4 - Дверные проемы на втором этаже здания имеют пороги и незначительные перепады высоты пола | ДЧ-И (о,с,г,у) | Устранение порогов | Капитальный ремонт |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 19-38 |  | СП 59.13330.12 п.5.2.27, п.5.2.31, п.5.2.34 - отсутствуют зоны безопасности; - отсутствуют тактильные предупредительные указатели; -освещенность путей эвакуации не соответствуют требованиям СП 52.13330 | ДЧ-И (о,с,г,у) | - установка тактильных е указателей; - монтаж освещения путей эвакуации МГН в соответствии с требованиями СП 52.13330 ; - оборудование зон безопасности с учетом п. 5.2.30 СП 59.13330.12 | Капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | СП 59.13330.12 п.5.2.1, п.5.2.3, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.9, п.5.2.10, п.5.2.12, п.5.2.27, п.5.2.30, п.5.2.31, п.5.2.34, п.2.2.4 |  | Выполнение с учетом нового проектного решения | Капитальный ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ВНД | № 19-38, 45-79 | Х | -Установка пандуса и подъемника внутри здания - Устранение порогов на путях движения для МГН -Обустройство ступеней и поручней, шероховатой поверхности специально оборудованного лестничного марша - Оборудование зон безопасности с учетом требований п.5.2.30 СП 59.13330.12 -Монтаж освещения путей эвакуация МГН -Установка тактильных указателей |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  не соответствует требованиям. Параметры структурно-планировочных решений не соответствуют нормативным требованиям. Необходимы дополнительные согласования по альтернативным формам обслуживания.

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть / нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть |  |  | Нарушений не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | есть | 5, 13-18 |  | Расширение дверных проемов | ДЧ-И (о, с, г, у) | Расширение дверных проемов | Индивидуальные решения с ТСР |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | Нарушений не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | Нарушений не выявлено |  |  | Не нуждается |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | Нарушений не выявлено |  |  | Не нуждается |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | Расширение дверных проемов | ДЧ-И (о, с, г, у) |  | Индивидуальные решения с ТСР |

II.  Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И ( О, С, Г, У) | 5, 13-18 | Х | ДЧ-И ( О, С, Г, У) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зона обслуживания инвалидов  доступно частично избирательно (о,с,г,у) в соответствии  с индивидуальным  решением  с ТСР.

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| Место приложения труда | нет |  | Х | нет |  | не требуется |  |

II. Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания | ВНД |  | Х | ВНД |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 4(III) .

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| Жилые помещения | нет |  | Х |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
|  | ВНД |  | Х | ВНД |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: жилые помещения не предусмотрены проектным решением

Приложение 5

к к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | 6-12 | Х | СП 59.13330.12 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.6 -нет универсальной кабины, доступной для МГН; -отсутствуют тактильные таблички и специальные знаки у входа в туалетную комнату | ДЧ-И (о,с,г,у) | Установка и обустройство тактильных табличек и специальных знаков | капитальный ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  | Х | Нарушений не выявлено | ВНД | Установка | капитальный ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  | Х | Нарушений не выявлено | ВНД | Установка | капитальный ремонт |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  | Х | СП 59.13330.12 п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.6 | ДЧ-И (о,с,г,у) |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений опорные поручни вокруг раковины | ДУ | 6-12 |  | - Установка специально оборудованной универсальной кабины для МГН -Обустройство тактильных табличек и специальных знаков -Установка душевой и гардеробной комнат |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:  Санитарно-гигиеническое помещение не соответствует требованиям. Доступны для МГН условно, с учетом дальнейшего согласования с ООИ.

Приложение 6

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № ___________ от «13 » мая 2019 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  | Х | СП 59.13330.12 п.5.5.1, п.5.5.3 - отсутствуют символы; - отсутствуют указатели направления движения в недоступных для МГН местах -здание не оборудовано радио-метками для посетителей, имеющих радиоинформаторы | ДЧ-И (о,г,у) | - обустройство символов, указателей направления движения , оборудование помещений радиомаяками для слепых и слабовидящих, имеющих радиоинформаторы | капитальный ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  | Х | СП 59.13330.12 п.5.5.5, п.5.5.6 -звуковые сигнализаторы не соответствуют требованиям ГОСТ 21786 -шумовые индикаторы использовать в настоящее время не представляется возможным с учетом плохой звукоизоляции и значительным уровнем шумов субъективного происхождения -отсутствует тревожный сигнал в общественной уборной. | ДЧ-И (о,с,у) | Установка в соответствии с СП 59.13330.12 п.5.5.5, п.5.5.6 | капитальный ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  | Х | СП 59.13330.12 п.5.5.2 -нет тактильных табличек | ДЧ-И (о,с,г,у) | Установить тактильные таблички | капитальный ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  | Х | СП 59.13330.12 п.5.5.1, п. 5.5.2, п.5.5.3, п.5.5.5, п.5.5.6 |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВНД |  | Х | -Установка систем информации на объекте с учетом п.5.5.1, 5.5.2, 5.5.3, 5.5.5, 5.5.6. СП 59.13330.12 |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживаниия

Комментарий к заключению: Системы информации на объекте соответствует требованиям